柔软剂MCH-918

【用    途】

MCH-918是一只独特的纺织整理剂，在远低于传统产品使用量的基础上，能赋予织物亲水、丰满、丝质般的手感。MCH-918亲水型纺织整理剂适合各种针织、梭织类织物，可显著提高织物的附加值。

【物化性能】

外  观：淡黄色透明液体

PH值：5-6

离子性：弱阳/非

溶解性：易溶于水

【产品特点】

- 不影响纯棉及其混纺织物本身的亲水特性。

- 超化学稳定性：属于自乳化特性。

- 对白色及浅色织物无黄变。

- 能赋予织物柔软、丰满 、丝质般的手感效果，及杰出的弹性效果，可显著改善棉针织类产品的弹性回复性。

- 具有优良的配伍性，棉/麻长车后整理，可与少量的涂料，固色剂，液体增白剂配用。可与传统的耐久免烫树脂同浴使用。

- 浸渍工艺，在常温条件下能在溢流缸中加工，无硅油斑；浸轧工艺，不粘辊无硅斑，易回修。

【使用方法】

- 适用于各种棉、涤及其混纺针织布的柔软整理。

- 适用于各种棉，麻、T/R、棉/锦等梭织布的柔软整理，不粘辊。

- 浸渍工艺

用量：0.5～3.0% o.w.f

PH值：4～5（用冰醋酸调节）

温度：20～40℃

浴比：1:5～1:20

时间：20～30分钟

烘干：100～130℃烘至干

- 连续浸轧→烘干工艺

用量：10～50 g/l

PH值：4～5（用冰醋酸调节）

温度：20～40℃

带液率：≥65%

烘干：100～130℃烘至干

具体工艺请用通过试样酌情调整。

【注意事项】密闭贮存于阴凉干燥处，保质期半年。

【包    装】包装125 kg塑料桶装